Zmieniony Zał. Nr 1c

…………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

Kosztorys ofertowy

CZĘŚĆ NR 3

„Remont chodnika w m. Wielki Dwór”

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar | Koszt jedn. | Wartość netto (5*6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chodnik |
| 1 | SST1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,05 |  |  |
| 2 | SST2 | Wykopy pod chodnik wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25 m3 z transportem urobku na pryzymy (do wykonania humusowania) | m3 | 10,00 |  |  |
| 3 | SST2 | Formowanie i zagęszczanie nasypów Nasypy o wysokości do 3,0 m (materiał wykonawcy) | m3 | 25,00 |  |  |
| 4 | SST5 | Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 57,00 |  |  |
| 5 | SST5 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej | m | 7,00 |  |  |
| 6 | SST4 | Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 85,00 |  |  |
| 7 | SST4 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 85,00 |  |  |
| 8 | SST5 | Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80mm,na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 85,00 |  |  |
| 9 | SST8 | Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości warstwy humusu 10 cm przywiezienie humusu z odkładu z odl. 2 km | m2 | 50,00 |  |  |
| Razem |  |
| 2. Odwodnienie |
| 1 | SST7 | Ścieki na ławie betonowej i na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych,grubość prefabrykatów 15 cm | m | 45,00 |  |  |
| 2 | SST2 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 2km.Grunt kat.III | m3 | 2,00 |  |  |
| 3 | SST6 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1200 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie | szt | 1,00 |  |  |
| 4 | SST2 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55kW. Zagęszczanie spycharkami warstwy luźnej grub.30 cm. Grunt kat.I-II z kosztem i transportem gruntu | m3 | 3,00 |  |  |
| 5 | SST6 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów o średnicy 500 mm z kratką i osadnikiem bez syfonu | szt | 2,00 |  |  |
| 6 | SST6 | Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm łączonych na wcisk z włączeniem do studni | m | 14,00 |  |  |
| Razem |  |
| 3. Remont przepustu w km 4+545 |
| 1 | SST3 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 10 | m2 | 10,00 |  |  |
| 2 | SST2 | Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi | m3 | 10,00 |  |  |
| 3 | SST3 | Rozebranie części przelotowych prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych. Rury fi 40 cm rozebranie z odwiezieniem rur | m | 7,00 |  |  |
| 4 | SST6 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe | m3 | 2,60 |  |  |
| 5 | SST6 | Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych. Część przelotowa przepustu z rur o średnicy 40cm z zastosowaniem pospółki, montaż przepustu z rur karbowanych Klasa sztywności Ciężka > 8kN/m2 z włączeniem do studni | m | 7,00 |  |  |
| 6 | SST2 | Zasypanie przepustu piaskiem w nasypie drogowym ubijaki mechaniczne, kategoria gruntu I-III zagęszczenia do Is=0,98 | m3 | 12,00 |  |  |
| 7 | SST4 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm | m2 | 10,00 |  |  |
| 8 | SST11 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem | m2 | 20,00 |  |  |
| 9 | SST11 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych ,warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. | m2 | 10,00 |  |  |
| 10 | SST11 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. | m2 | 10,00 |  |  |
| 11 | SST7 | Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z pospółki lub piasku z zalaniem szczelin zaprawą cementową | m2 | 2,00 |  |  |
| 12 | SST12 | Oznakowanie objazdu znakami zakazu, nakazu, ostrzegawcze informacyjne | kpl | 1,00 |  |  |
| Razem |  |
| 4. Roboty wykończeniowe |
| 1 | SST1 | Geodezja powykonawcza | szt | 1,00 |  |  |
| Razem |  |
| Wartość kosztorysowa netto: |  |
| Podatek VAT ….% |  |
| Wartość kosztorysowa brutto |  |

......................................, dnia ............................. 2018 r.

Podpisano

.................................................................

(podpis)