Ostróda dnia 28.10.2013 r.

DT.2610.19.2013.MT

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy:	„Wykonanie frezowania karp, prześwietlania koron drzew i wycinki krzaków dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie” z podziałem na pięć części, znak DT.2610.19.2013.MT

ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia się o dokonaniu zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Wykonanie frezowania karp, prześwietlania koron drzew i wycinki krzaków dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie” z podziałem na pięć części. Zmiana ma miejsce z uwagi na błąd pisarski popełniony w Części Nr 4 pn. „Wycinka krzaków na terenie działania Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie” w ciągu drogi Nr 1253 N Rychnowo – Pacółtowo – Zybułtowo – Wierzbowo – Klęczkowo – Komorniki jest 0,04 ha (9400 m2), a powinno być 0,04 ha (400 m2).

W związku z powyższym Rozdział XVIII otrzymuje brzmienie:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – ilość części - 5.

Część Nr 1: „Frezowanie karp na terenie działania Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie”

Karpy należy wyfrezować w ciągu następujących dróg powiatowych:

Nr 1194 N dr. nr 1307 N (Zalewo) – Miłomłyn					2 szt.

Nr 1219 N Bramka – Tarda – Miłomłyn – Samborowo					2 szt.

Nr 1216 N Złotowo – Pietrzwałd – Ryn						2 szt.

Nr 1232 N Wirwajdy – Smykowo – Szyldak – Olsztynek				2 szt.

Nr 1233 N Wirwajdy – Lipowo – Zajączki – Wygoda					2 szt.

Nr 1235 N Smykówko – Klonowo							8 szt.

Nr 1243 N Ostróda – Tułodziad							4 szt.

Nr 1249 N dr. nr 1230 N – Idzbark – droga kraj. Nr 7					2 szt.

Nr 1251 N Durąg – Rychnowo							2 szt.

Nr 1261 N Frygnowo – Łodwigowo – dr. nr 1264 N					2 szt.

Nr 1266 N Samin – Stębark – Łodwigowo						2 szt.

Nr 1253 N Rychnowo – Pacółtowo – Zybułtowo – Wierzbowo – Klęczkowo – Komorniki	2 szt.

Nr 1585 N Mielno – Rączki (dr. nr 1264 N)						2 szt.

Nr 1224 N Rumienica – Lewałd Wlk. – dr. nr 1255 N (Dąbrówno)			3 szt.

Nr 1255 N Dąbrówno – Tuczki – Płośnica – Gródki					3 szt.

Nr 1257 N dr. Nr 1235 N – Marwałd – Jabłonowo					3 szt.

Nr 1267 N Wierzbica – Gutowo – Rybno						2 szt.

Nr 1924 N Szczepankowo – Gierzwałd – Pacółtowo					2 szt.

Razem									47 szt.

Prace należy wykonać w terminie: 30 dni od podpisania umowy.

Miejsce wykonywania usług oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220 poz. 2181 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć schemat tymczasowej organizacji ruchu na czas robót, zaopiniowany przez Powiatową Komendę Policji nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zawarcia umowy.

Karpy należy wyfrezować 20 cm poniżej poziomu jezdni.

Miejsce po frezowanej karpie uzupełnić pospółką.

Odpowiedzialnym za bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego na odcinku prowadzonych usług jest Wykonawca.

Rozpoczęcie wykonywania usługi należy zgłosić telefonicznie w Obwodzie Drogowym Nr 1 w Ostródzie.

Zakończenie wykonania zadania Wykonawca zgłasza pisemnie do odbioru Zamawiającemu w ciągu 2 dni roboczych od dnia zakończenia zadania.

Zamawiający przystąpi do odbioru wykonanych prac w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia zakończenia zadania.

Odpady po frezowaniu Wykonawca usunie na własny koszt.

Uprzątnąć teren po wykonywanych usługach.

Część Nr 2: „Frezowanie karp na terenie działania Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu”

Karpy należy wyfrezować w ciągu następujących dróg powiatowych:

Nr 1186 N Wilamowo – Słonecznik – Prośno					3 szt.

Nr 1168 N Miłakowo – Wapnik							2 szt.

Nr 1223 N dr. Nr 1221 N – Gubity – Kozia Góra – dr. Nr 1203 N (Ględy)		13 szt.

Nr 1195 N Niebrzydowo Wlk. – Boguchwały						3 szt.

Nr 1201 N Miłakowo – Kalisty – dr. woj. nr 530 – Brzydowo – Boguchwały		3 szt.

Nr 1207 N Budwity – Jarnołtowo – dr. woj. nr 519 (Zalewo)				4 szt.

Nr 1928 N dr. woj. Nr 526 – Połowite – Jarnołtowo - Zajezierze			18 szt.

m. Morąg									3 szt.

Nr 1199 N Pieszkowo – Boguchwały – Zawroty					2 szt.

Nr 1203 – Wilnowo – Mostkowo – Jonkowo – Gutkowo				8 szt.

Nr 1211 N Sambród – Morąg							4 szt.

Nr 1182 N Połowite – Gumniska Wielkie						3 szt.

Nr 1217 N Morąg – Bożęcin							2 szt.

Razem									68 szt.

Prace należy wykonać w terminie: 30 dni od podpisania umowy.

Miejsce wykonywania usług oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220 poz. 2181 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć schemat tymczasowej organizacji ruchu na czas robót, zaopiniowany przez Powiatową Komendę Policji nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zawarcia umowy.

Karpy należy wyfrezować 20 cm poniżej poziomu jezdni.

Miejsce po frezowanej karpie uzupełnić piaskiem.

Odpowiedzialnym za bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego na odcinku prowadzonych usług jest Wykonawca.

Rozpoczęcie wykonywania usługi należy zgłosić telefonicznie w Obwodzie Drogowym Nr 2 w Morągu.

Zakończenie wykonania zadania Wykonawca zgłasza pisemnie do odbioru Zamawiającemu w ciągu 2 dni roboczych od dnia zakończenia zadania.

Zamawiający przystąpi do odbioru wykonanych prac w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia zakończenia zadania.

Odpady po frezowaniu Wykonawca usunie na własny koszt.

Uprzątnąć teren po wykonywanych usługach.

Część Nr 3: „Prześwietlanie koron drzew na terenie działania Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu”

Korony drzew należy prześwietlić w ciągu następujących dróg powiatowych:

Nr 1201 N Miłakowo – Kalisty – dr. woj. 530 – Brzydowo – Boguchwały

(odcinek granica powiatu – Boguchwały)					72 szt.

Nr 1211 N Sambród – Morąg							50 szt.

Nr 1162 N Godkowo – Ząbrowiec – Gudniki – Miłakowo				4 szt.

Nr 1183 N Godkowo – Strużyna – Niebrzydowo Wielkie – dr. Nr 1180 N		2 szt.

Nr 1190 N Mazanki – Plękity – Liksjany						30 szt.

Nr 1217 N Morąg – Bożęcin							1 szt.

m. Morąg ulica Nr 3063 N Dworcowa						7 szt.

m. Morąg ulica Nr 3076 N Mickiewicza						10 szt.

Razem									176 szt.

Prace należy wykonać w terminie: 30 dni od podpisania umowy.

Miejsce wykonywania usług oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220 poz. 2181 z późn. zm). Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć schemat tymczasowej organizacji ruchu na czas robót, zaopiniowany przez Powiatową Komendę Policji nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zawarcia umowy.

Odpowiedzialnym za bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego na odcinku prowadzonych usług jest Wykonawca.

Rozpoczęcie wykonywania usługi należy zgłosić telefonicznie w Obwodzie Drogowym Nr 2 w Morągu.

Zakończenie wykonania zadania Wykonawca zgłasza pisemnie do odbioru Zamawiającemu w ciągu 2 dni roboczych od dnia zakończenia zadania.

Zamawiający przystąpi do odbioru wykonanych prac w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia zakończenia zadania.

Usunięcie gałęzi i konarów liściastych drzew i krzewów wrastających w światło skrajni drogowej oraz uszkodzonych, uschniętych i złamanych dokonuje się w okresie spoczynku roślin ostrymi narzędziami (nożem ogrodniczym - krzesakiem, sekatorem, piłką ręczną do cięcia drewna, piłą łańcuchową lub tarczową). Uschnięte gałęzie i konary wyciąć niezależnie od wysokości ich porostu. Należy również wyciąć odrosty wokół drzew, które są wyznaczone do prześwietlenia koron.

Grube konary i gałęzie należy usunąć, wykonując trzy cięcia: a) pierwsze - od dołu do połowy grubości odcinanej gałęzi, b) drugie - od góry w odległości od 5 do 10 cm dalej licząc w kierunku skrajnym od cięcia dolnego, co pozwala na odcięcie konaru lub gałęzi bez odarcia kory z pnia drzew, c) trzecie - tuż przy obrączce (tak by nie uszkodzić obrączki) w celu usunięcia sęka, który powstał przy poprzednich dwóch cięciach. Cięcie po pile ręcznej lub mechanicznej należy wyrównać krzesakiem. Rany o średnicy do 5 cm pozostawić bez smarowania preparatami zabezpieczającymi. Rany o średnicy powyżej 5 cm zabezpiecza się dwuskładnikowo, krawędzie rany preparatem powierzchniowym, a środek preparatem impregnującym.

Cięcie cieńszych gałęzi drzew i krzewów liściastych także należy wykonać przy obrączce z wyrównaniem nożem.

Cięcie gałęzi drzew iglastych wykonuje się na granicy drewna żywego i martwego lub w miejscu nasady gałęzi żywej. Sposób wykonania jak przy drzewach liściastych.

Odpady po cięciach Wykonawca usunie na własny koszt.

Na bieżąco należy sprzątać nawierzchnię jezdni z gałęzi oraz innych zanieczyszczeń powstałych 
w wyniku prowadzenia usług, a po ich zakończeniu uprzątnąć teren po wykonywanych usługach.

Część Nr 4: „Wycinka krzaków na terenie działania Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie”

Wycinkę krzaków należy wykonać w ciągu następujących dróg powiatowych:

Nr 1265 N Gardyny – Lipówka – dr. nr 1542 N

w km 0+000 – 1+200						0,33 ha (3 300 m2)

Nr 1264 N Leszcz – Jankowice – Rączki – Moczysko

w km 5+700 – 6+800						0,31 ha (3 100 m2)

Nr 1261 N Frygnowo – Łodwigowo – Dr. Nr 1264 N

w km 13+000 – 13+230					0,06 ha (600 m2)

1253 N Rychnowo – Pacółtowo – Zybułtowo – Wierzbowo – Klęczkowo – Komorniki

w km 21+700 – 21+900					0,04 ha (400 m2)

Razem	0,74 ha (7 400 m2)

Prace należy wykonać w terminie: 30 dni od podpisania umowy.

Miejsce wykonywania usług oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220 poz. 2181 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć schemat tymczasowej organizacji ruchu na czas robót, zaopiniowany przez Powiatową Komendę Policji nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zawarcia umowy.

Odpowiedzialnym za bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego na odcinku prowadzonych usług jest Wykonawca.

Rozpoczęcie wykonywania usługi należy zgłosić telefonicznie w Obwodzie Drogowym Nr 1 w Ostródzie.

Zakończenie wykonania zadania Wykonawca zgłasza pisemnie do odbioru Zamawiającemu w ciągu 2 dni roboczych od dnia zakończenia zadania.

Zamawiający przystąpi do odbioru wykonanych prac w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia zakończenia zadania.

Maksymalna wysokość cięcia krzaków wynosi 5 cm od gruntu.

Odpady po wycince krzaków Wykonawca usunie na własny koszt.

Uprzątnąć teren po wykonaniu usług.

Część Nr 5: „Wycinka krzaków na terenie działania Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu”

Wycinkę krzaków należy wykonać w ciągu następujących dróg powiatowych:

Nr 1965 n Zawroty – Szeląg (dr. woj. 530)

w km 0+000 – 10+781	1,05 ha (10 500 m2)

Prace należy wykonać w terminie: 30 dni od podpisania umowy.

Miejsce wykonywania usług oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220 poz. 2181 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć schemat tymczasowej organizacji ruchu na czas robót, zaopiniowany przez Powiatową Komendę Policji nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zawarcia umowy.

Odpowiedzialnym za bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego na odcinku prowadzonych usług jest Wykonawca.

Rozpoczęcie wykonywania usługi należy zgłosić telefonicznie w Obwodzie Drogowym Nr 2 w Morągu.

Zakończenie wykonania zadania Wykonawca zgłasza pisemnie do odbioru Zamawiającemu w ciągu 2 dni roboczych od dnia zakończenia zadania.

Zamawiający przystąpi do odbioru wykonanych prac w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia zakończenia zadania.

Maksymalna wysokość cięcia krzaków wynosi 5 cm od gruntu.

Odpady po wycince krzaków Wykonawca usunie na własny koszt.

Uprzątnąć teren po wykonaniu usług.