D-03.01.02.12a Przepusty z kręgów betonowych

1. WSTĘP

1. 1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem przepustów w związku z „Regulacją cieków wodnych zapobiegających powodzi obszaru rzeki Narienki do jeziora wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1195 N Niebrzydowo Wielkie – Boguchwały w km 0+935, m. Naryjski Młyn”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  obowiązkowy  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu i realizacji robót związanych z „Regulacją cieków wodnych zapobiegających powodzi obszaru rzeki Narienki do jeziora wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1195 N Niebrzydowo Wielkie – Boguchwały w km 0+935, m. Naryjski Młyn”.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem przepustów  rurowych  z  rur  betonowych  średnicy  50 cm  pod  zjazdami  oraz przepustu rurowego z rur betonowych  średnicy 80cm wraz z umocnieniem wylotu kamieniem na zaprawie.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Przepust - obiekt  wybudowany  w  formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do przeprowadzenia wody małych cieków wodnych pod nasypami zjazdów.

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur betonowych lub żelbetowych.

1.4.3. Ścianka czołowa - konstrukcja stabilizująca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymująca nasyp zjazdu.

1.4.4.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z  definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  ST  D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów objętych niniejszą ST, są:

−  prefabrykaty rurowe betonowe,

−  kruszywo do betonu,

−  cement,

−  woda,

−  mieszanka pod ławę fundamentową,

−  materiały izolacyjne,

−  zaprawa cementowa,

2.3. Prefabrykaty rurowe

Kształt i  wymiary  prefabrykatów  powinny  być zgodne  z  dokumentacją projektową.  Odchyłki  wymiarów prefabrykatów powinny odpowiadaćPN-B-02356.

Powierzchnie  elementów  powinny  być  gładkie,  bez  pęknięć i  rys.  Dopuszcza  się drobne  pory  jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i wodzie, których głębokość nie przekracza 5 mm.

Prefabrykaty rurowe powinny być wykonane z betonu klasy co najmniej B-30.

Składowanie  prefabrykatów  powinno  odbywać się na  wyrównanym,  utwardzonym  i  odwodnionym podłożu.

2.4. Kruszywa do betonu

Kruszywa  stosowane  do  wyrobu  betonowych  elementów  konstrukcji  przepustów  powinny  spełniać wymagania PN-B-06712.

Ławę fundamentową wykonać z  mieszanki  kruszywa  naturalnego  0/31,5  spełniającej  wymagania  PN-S- 06102 „Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”. Kruszywa  należy  składować w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem  oraz  zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5. Cement

Cement  stosowany  do  wyrobu  betonowych  elementów  konstrukcji  przepustów  powinien  spełniać wymagania PN-B-19701.

Należy stosować cement portlandzki zwykły (bez dodatków) klasy 42,5 do betonu klasy B-30.

Cement należy przechowywać zgodnie z BN-88/6731-08.

2.6. Woda

Woda powinna być „odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.

2.7. Mieszanka kruszywa naturalnego

Mieszanka do wykonania ławy fundamentowej powinna spełniać wymagania PN-B-06712.

2.8. Drewno

Drewno  na  deskowanie,  stosowane  przy  wykonywaniu  betonowych  ścianek  czołowych  przepustów powinno spełniać wymagania PN-D-96000 i PN-D-95017.

2.9. Materiały izolacyjne

Do wykonania izolacji przepustów i ścianek czołowych można stosować:

−  emulsję kationową, wg BN-68/6753-04 lub aprobaty technicznej,

−  roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622,

−  lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza wg PN-C-96177,

−  papę asfaltową wg BN-79/6751-01 i BN-88/6751-03 lub aprobaty technicznej,

−  wszelkie  inne  materiały  izolacyjne  sprawdzone  doświadczalnie  i  posiadające  aprobatę techniczną -  za  zgodą  Inżyniera.

2.10. Zaprawa cementowa

Stosowana  zaprawa  cementowa  powinna  być marki  nie  niższej  niż M  12  i  spełniać wymagania  PN-B-14501.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania przepustów

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  przepustów  pod  zjazdami  powinien  wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

−  koparek,

−  betoniarek,

−  dozowników wagowych do cementu,

−  sprzętu do zagęszczania: ubijaki ręczne i mechaniczne, zagęszczarki płytowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

- odwodnienia,

- czasowego przełożenia koryta cieku w przypadku przepływu  wody  w rowie, na którym będzie  wykonywany przepust,

- wytyczenia osi przepustu i krawędzi wykopu,

- innych robót podanych w dokumentacji projektowej i ST.

5.3. Wykop

Sposób wykonywania robót ziemnych pod fundamenty  ścianek czołowych i ławę fundamentową powinien być dostosowany do wielkości przepustu, głębokości wykopu, ukształtowania terenu i rodzaju gruntu.

Wykop  należy  wykonywać w  takim  okresie,  aby  po  ich  zakończeniu  można  było  przystąpić do

wykonywania przepustu.

5.4. Ława fundamentowa pod przepust

Ława fundamentowa powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową i ST.

Ława fundamentowa może być wykonana:

- z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynoszą:

- dla wymiarów w planie  ±5 cm,

- dla rzędnych wierzchu ławy  ±2 cm.

5.5. Układanie prefabrykatów rurowych

Układanie rur betonowych lub żelbetowych należy wykonać wg BN-74/9191-01. Styki rur należy wypełnić zaprawą cementową wg pkt 2.10 i uszczelnić materiałem wg pkt 2.9 zaakceptowanym przez Inżyniera.

5.6. Zasypka przepustów

Zasypkę(mieszanka, piasek, grunt rodzimy) należy układać jednocześnie z obu stron przepustu, warstwami o  jednakowej  grubości  z  jednoczesnym  zagęszczaniem.  Wilgotność zasypki  w  czasie  zagęszczania  powinna odpowiadać wilgotności optymalnej  wg normalnej próby  Proctora, metodą  wg PN-B-04481 z tolerancją-20%, +10%.

Wskaźnik zagęszczenia poszczególnych warstw powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST.

5.7. Umocnienie wlotów i wylotów

Umocnienie wlotów i wylotów należy wykonać poprzez wykonanie w-wy kamienia na zaprawie. Umocnieniu podlega dno oraz skarpy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola prawidłowości wykonania robót przygotowawczych i robót ziemnych

Kontrolę robót przygotowawczych i robót ziemnych należy przeprowadzić z uwzględnieniem wymagań podanych w punkcie 5.2 i 5.3.

6.3. Kontrola wykonania umocnienia wlotów i wylotów

Umocnienie wlotów i wylotów należy kontrolować wizualnie, sprawdzając ich zgodność z dokumentacją projektową.

6.4. Kontrola wykonania ławy fundamentowej

Przy kontroli wykonania ławy fundamentowej należy sprawdzić:

- rodzaj materiału użytego do wykonania ławy,

- usytuowanie ławy w planie,

- rzędne wysokościowe,

- grubość ławy,

- zgodność wykonania z dokumentacją projektową.

6.5. Kontrola wykonania elementów prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane należy sprawdzać w zakresie:

- kształtu i wymiarów (długość, wymiary wewnętrzne, grubość ścianki - wg dokumentacji projektowej),

- wyglądu zewnętrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),

- wytrzymałości betonu na ściskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6, pkt 3.1),

-  średnicy prętów i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami punktów 5.6.2 i 5.7).

6.6. Kontrola połączenia prefabrykatów

Połączenie prefabrykatów powinno być sprawdzone wizualnie w celu porównania zgodności

zmontowanego przepustu z dokumentacją projektową oraz ustaleniami punktu 5.8.

6.7. Kontrola izolacji ścian przepustu

Izolacja ścian przepustu powinna być sprawdzona przez oględziny w zgodności z wymaganiami punktu 5.10

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego przepustu.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

- dostarczenie materiałów,

- wykonanie ław fundamentowych,

- montaż konstrukcji przepustu,

- wykonanie izolacji,

- wykonanie zasypki i zagęszczenie,

- umocnienie wlotów i wylotów,

- uporządkowanie terenu,

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

1. PN-B-02356  Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elementów

budowlanych z betonu

2. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek i gruntu

3. PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne

4. PN-B-06253  Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w środowisku

agresywnych wód gruntowych

5. PN-B-06712  Kruszywo mineralne do betonu

6. PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe

7. PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności

8. PN-B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania

9. PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

10. PN-C-96177  Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco

11. PN-D-95017  Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

12. PN-D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia

13. PN-S-96012  Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu

stabilizowanego cementem.

14. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie

15. BN-79/6751-01  Materiały do izolacji przeciw wilgotnościowej. Papa asfaltowa na taśmie

aluminiowej

16. BN-88/6751-03  Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych

17. BN-68/6753-04  Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciw wilgotnościowych

18. BN-74/9191-01  Urządzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i żelbetowych.

Wymagania i badania przy odbiorze