Ostróda, dnia 06.04.2010 r.

DT-b/3430/15-02/10

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Przebudowa ulicy Bema w Morągu”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tekst jednolity z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),
w związku z zapytaniami skierowanymi przez Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

- Pozycja kosztorysowa 3 d.1.1- ułożenie kolektora 300 mm metodą przecisku – 32 m

Pytania:

- Czy długość wykopu metoda przecisku dotyczy jednego odcinka, czy należy wykonać kilka przecisków o łącznej długości 32m?Ile przecisków należy wykonać?

- Z jakim spadkiem powinien być wykonany przecisk?

- Czy przecisk powinien być wykonany w rurze osłonowej czy roboczej?

Odpowiedź Zamawiającego:

1.	Metodą przecisku należy wykonać dwa odcinki 19 i 13 mb- poz. nr 3 przedmiaru.

2.	Spadki odcinków kolektora oraz przykanalików podano w tabeli załączonej do projektu zagospodarowania terenu; dla odcinków wykonanych metodą przecisku jest to 1%, chyba że w trakcie wykonania robót wystąpią jakieś nieprzewidziane okoliczności powodujące kolizje przy takim spadku, wtedy spadek należy uzgodnić z Inspektorem.

3.	Przecisk należy wykonać w rurze osłonowej.

- Pozycja kosztorysowa 13 d.1.1- roboty ziemne wyk. Koparkami w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem z urobku samochodami samowyładowczymi- wywiezienie nadmiaru ziemi (miejsce wywozu wskaże Inwestor) – 370,373 m3

Pytania:

1.	Jaka jest odległość wywozu nadmiaru ziemi z miejsca budowy?

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z zapisem SST- wykonanie robót rozbiórkowych str. 6 „Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru”, tj. do siedziby Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu, ul. 3-go Maja 11. „Elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy” w miejsce wybrane przez Wykonawcę.

- Pozycja kosztorysowa 24 d.1.4- wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu
z rozbieranych konstrukcji drogowych (miejsce wywozu wskaże Inwestor)- 245,99 m3

Pytania:

- Jaka jest odległość wywozu gruzu z miejsca budowy?

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z zapisem SST- wykonanie robót rozbiórkowych str. 6 „Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru”, tj. do siedziby Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu, ul. 3-go Maja 11. „Elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy” w miejsce wybrane przez Wykonawcę.

- Pozycja kosztorysowa 26 d.1.5- wywiezienie samochodami samowyładowczymi ziemi z korytowania (miejsce wywozu wskaże Inwestor)- 368,696 m3

Pytania:

- Jaka jest odległość wywozu ziemi z miejsca budowy?

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z zapisem SST- wykonanie robót rozbiórkowych str. 6 „Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru”, tj. do siedziby Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu, ul. 3-go Maja 11. „Elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy” w miejsce wybrane przez Wykonawcę.

- Pozycja kosztorysowa 38 d.1.6- wywiezienie samochodami samowyładowczymi ziemi z korytowania (miejsce wywozu wskaże Inwestor)- 3191,838 m3

Pytania:

- Jaka jest odległość wywozu ziemi z miejsca budowy?

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z zapisem SST- wykonanie robót rozbiórkowych str. 6 „Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru”, tj. do siedziby Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu, ul. 3-go Maja 11. „Elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy” w miejsce wybrane przez Wykonawcę.