Ostróda, 23.07.2015 r.

DT.2610.13.2015.MT

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Remont drogi powiatowej i przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1585 N Mielno – Rączki (dr. Nr 1264 N) w m. Mielno”, DT.2610.13.2015.MT.

WYJAŚNIENIE

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 i 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia się o wyjaśnieniu treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont drogi powiatowej i przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1585 N Mielno – Rączki (dr. Nr 1264 N) w m. Mielno”.

Pytanie 1

Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.

Odpowiedź

Zamawiający dysponuje decyzjami niezbędnymi do realizacji inwestycji.

Pytanie 2

SST 3 Wyrównanie nawierzchni 75 kg/m2 (3cm). Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego czy dopuści wykonanie wyrównania nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza wykonanie wyrównania nawierzchni z betonu asfaltowego 
AC 11 W 50/70.

Pytanie 3

Pozycja kosztorysowa nr 7 „Pobocza z mieszanki kruszywa. Grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm. Krotność = 1”

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że pobocza należy wykonać z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Odpowiedź

W pozycji „Pobocza z mieszanki kruszywa. Grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm. Krotność = 1” należy uwzględnić wbudowanie kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5.

Pytanie 4

Zwracamy się z prośbą o podanie okresu gwarancji na wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego?

Odpowiedź

Okres gwarancji na wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego wynosi 6 miesięcy.

Pytanie 5

SST D-01.01.00 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

Zwracamy się do Zamawiającego, czy w ofercie należy ująć koszty stabilizacji punktów granicznych?

Odpowiedź

Zamawiający w zakresie realizacji zadania nie przewiduje wznowienia punktów granicznych.

Pytanie 6

SST D-04.02.01 Warstwy odsączające i odcinające

Zwracamy się do Zamawiającego, czy w ofercie należy ująć koszty wbudowania geowłókniny?

Odpowiedź

Nie należy ujmować kosztów wbudowania geowłókniny.

Pytanie 7

SST D-04.04.00 Podbudowa betonowa

Zgodnie z SST materiałem do wykonania podbudowy betonowej jest chudy beton 6-9 MPa, natomiast pozycje kosztorysowe nr 15, 16, 17 mówią o betonie B-10.

W związku z tym, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o jednoznaczne określenie materiału do wykonania podbudowy betonowej.

Odpowiedź

Należy przyjąć materiał zgodnie z założeniami SST, tj. chudy beton 6-9 MPa.

Pytanie 8

Zwracamy się do Zamawiającego o dołączenie do dokumentacji przetargowej przekroju normalnego remontowanej drogi powiatowej w celu poprawnej wyceny kosztów.

Odpowiedź

Zamawiający nie dysponuje przekrojem normalnym remontowanej drogi. W pierwszej kolejności należy wykonać poszerzenie, którego konstrukcja składa się z warstwy odsączającej, podbudowy 
z kruszywa oraz warstwy wiążącej. Na tak przygotowaną nawierzchnię należy ułożyć warstwę wyrównawczą oraz warstwę ścieralną.

Pytanie 9

W km 0+365L istnieje stary murek betonowy kolidujący projektowanym chodnikiem. Czy Zamawiający przewiduje rozbiórkę istniejącego murku betonowego? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie pozycji w jakiej należy uwzględnić przedmiotowe prace.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje rozbiórki istniejącego murku betonowego.

Pytanie 10

W km 0+350L istnieje słup energetyczny, który koliduje z projektowanym chodnikiem. Czy Zamawiający przewiduje usunięcie powstałej kolizji poprzez przebudowanie przyłącza energetycznego? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie pozycji w jakiej należy uwzględnić przedmiotowe prace.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje przebudowy przyłącza energetycznego.

Pytanie 11

Po wizji lokalnej Wykonawca zlokalizował istniejący wpust deszczowy w km ok. 0+450 P. Czy Zamawiający przewiduje przebudowę wpustu deszczowego do niwelety nowej nawierzchni? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie pozycji w jakiej należy uwzględnić przedmiotowe prace?

Odpowiedź

Zamawiający zmienił kosztorys ofertowy na przebudowę chodnika poprzez dodanie pozycji nr 28 d.3, tj. wykonanie wpustu ulicznego.

Pytanie 12

Czy Zamawiający podczas przebudowy drogi przewiduje wykonanie łapaczy wód opadowych przy obiekcie mostowym? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie pozycji w jakiej należy uwzględnić przedmiotowe prace.

Odpowiedź

Zamawiający zmienił kosztorys ofertowy na przebudowę chodnika poprzez dodanie pozycji nr 25 d.3, tj. wykonanie ścieków podchodnikowych oraz pozycji nr 26 d.3, tj. wykonanie ścieków skarpowych.

Pytanie 13

Podczas wizji lokalnej stwierdzono problem z odprowadzaniem wód opadowych w 
km 0+320 L. Z uwagi na niekorzystne ukształtowanie terenu i tworzenie się w tym miejscu zlewni (najniższy punkt) zaprojektowany chodnik spowoduje uniemożliwienie odpływu wód opadowych, które będą się gromadziły na nowej nawierzchni asfaltowej. W związku z tym prosimy o przedstawienie rozwiązania powyższego problemu oraz o wskazanie pozycji, w której należy ująć przedmiotowe prace.

Odpowiedź

Zamawiający zmienił kosztorys ofertowy na przebudowę chodnika poprzez dodanie pozycji nr 25 d.3, tj. wykonanie ścieków podchodnikowych oraz pozycji nr 26 d.3, tj. wykonanie ścieków skarpowych.

Pytanie 14

Po wizji lokalnej Wykonawca stwierdza kolizję projektowanego chodnika z istniejącą infrastrukturą w km od 0+560 do 0+800 (kolizja z: słupem energetycznym, słupkiem telekomunikacyjnym, ogrodzeniami przyległych działek). Czy Zamawiający przewiduje przebudowę infrastruktury w celu uniknięcia tych kolizji? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie pozycji w jakiej należy uwzględnić przedmiotowe prace.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje przebudowy przedmiotowych kolizji. W celu uniknięcia kolizji z ogrodzeniami szerokość chodnika w projekcie została zmniejszona do 1,25 m.

Pytanie 15

Prosimy o wskazanie lokalizacji zjazdów występujących w przedmiarze na wykonanie remontu drogi powiatowej w pozycjach od 21 do 28.

Odpowiedź

Zamawiający w przedmiotowym zakresie przewiduje przebudowę skrzyżowania z drogą gminną w km 0+418 oraz przebudowę 3 zjazdów (12 m2 każdy). Ich lokalizacja zostanie wskazana w terenie.

Pytanie 16

Prosimy o wskazanie miejsca składowania materiałów z rozbiórki istniejącego chodnika.

Odpowiedź

Materiały z rozbiórki należy składować na terenie budowy, w miejscu zapewniającym bezpieczny załadunek przez Inwestora.

Pytanie 17

Czy Zamawiający posiada niweletę projektowanej nawierzchni asfaltowej? Jeżeli tak, to prosimy o jej załączenie.

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada niwelety nawierzchni asfaltowej.

Pytanie 18

Zgodnie z przedmiarem robót chodniki należy wykonać z kostki betonowej grubości 8 cm, natomiast w dokumentacji projektowej podano grubość kostki na chodnikach 6 cm.

W związku z tym prosimy o podanie informacji jakiej grubości kostkę należy zastosować?

Odpowiedź

Chodnik należy wykonać z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm i zmianę należy uwzględnić wszędzie gdzie w projekcie jest mowa o konstrukcji chodnika.

Pytanie 19

Zgodnie z przedmiarem robót pod zjazdami należy wykonać podbudowę betonową grubości 15 cm, natomiast w dokumentacji projektowej podano grubość podbudowy 25 cm.

W związku z tym prosimy o podanie informacji jakiej grubości podbudowę betonową należy wykonać?

Odpowiedź

Należy wykonać podbudowę betonową grubości 15 cm.

Pytanie 20

Prosimy o potwierdzenie, że warstwy wyrównania i ścieralna, mają być wykonane zgodnie 
z dokumentami „Wymagania Techniczne” WT 1 i 2 z 2010 roku.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że warstwy wyrównania i ścieralna, mają być wykonane zgodnie 
z dokumentami „Wymagania Techniczne” WT 1 i 2 z 2010 roku.

W związku z wprowadzonymi zmianami SIWZ zmianie ulega kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do niniejszego pisma. Ponadto załącznikiem do niniejszego pisma są SST o numerach D.06.01.01, D.07.06.02, SST 4.1 oraz szczegóły KPED 01.24 i KPED 01.31.

Zamawiający, w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany kosztorysu ofertowego i SIWZ, postanowił przedłużyć termin składania ofert.

Zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:

Strona tytułowa:

Termin składania ofert	29.07.2015 r., godz. 8.45

Termin otwarcia ofert	29.07.2015 r., godz. 9.00

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia

Wszelkie informacje przedstawione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie uczestniczącym w postępowaniu.

Ilekroć w SIWZ zastosowane jest pojęcie "ustawa Pzp", dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. tekst jednolity z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana.

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

DT.2610.13.2015.MT – „Remont drogi powiatowej i przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1585 N Mielno – Rączki (dr. Nr 1264 N) w m. Mielno”

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodu CPV

Nazwa:	Kod

Roboty drogowe:	45233140-2

Roboty w zakresie nawierzchni dróg:	45233220-7

Roboty budowalne w zakresie ścieżek pieszych:	45233161-5

Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania:	45233222-1

Droga powiatowa Nr 1585 N Mielno – Rączki (dr. Nr 1264 N) jest drogą powiatową klasy L, kategoria ruchu KR1-KR2. Zamówienie obejmuje odcinek drogi w km 0+010 – 0+400 i 0+420 – 1+060.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu;

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem;

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową. Sposób wbudowania-mechaniczny 75 kg/m2;

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm;

Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości 10 cm;

Pobocza z mieszanki kruszywa. Grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm;

Na obiekcie mostowym:

Frezowanie nawierzchni asfalt. na zimno na głęb.4 cm, przy użyciu frezarki  z odwiezieniem kory asfalt. na place składowe w obrębie inwestycji, samochodem samowył.5-10t;

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem;

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm;

Poszerzenie jezdni:

Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość koryta 50 cm. Kategoria gruntu II-IV;

Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm;

Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm;

Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm;

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem;

Wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm na poszerzeniach;

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową. Sposób wbudowania-mechaniczny 75 kg/m2;

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm;

Na zjazdach:

Wykonywanie koryt. Głębokość koryta 45 cm. Kategoria gruntu II-IV;

Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm;

Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm;

Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm;

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem;

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową. Sposób wbudowania-mechaniczny 75kg/m2;

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm.

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1585 N Mielno – Rączki (dr. Nr 1264 N) w m. Mielno

Zakres rzeczowy obejmuje:

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim wraz z geodezją powykonawczą (chodnik + droga);

Ręczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm);

Wywożenie karpiny na odległość do 2 km;

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 25 cm;

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej;

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej;

Ułożenie w stosy gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych (krawężniki i płytki) – do odbioru przez Inwestora;

Montaż rur ochronnych dzielonych o średnicy 110 na sieciach teletechnicznych;

Wykonanie nasypów;

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV- 10 cm głębokości koryta;

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat I-IV;

Ława pod krawężniki betonowa zwykła;

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej;

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnienie spoin piaskiem;

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne- grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm;

Podbudowa betonowa z betonu B-10 bez dylatacji- grubość warstwy po zagęszczaniu 12 cm;

Podbudowa betonowa z betonu B-10 bez dylatacji  (na zajazdach) - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm;

Podbudowa betonowa z betonu B-10 bez dylatacji (na zajazdach) za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu, krotność=3;

Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka koloru szarego);

Wjazdy do bram z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawa cementową (kostka koloru czerwonego);

Plantowanie skarp i korony nasypów- kat. I-III wraz z obsianiem trawą;

Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farba chlorokauczukową;

Znaki drogowe (informacyjne wraz ze słupkami)- ustawienia;

Ustawienie barier typu olsztyńskiego;

Wykonanie ścieków podchodnikowych z elementów KPED nr 01.31 na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 oraz podbudowie i ławie betonowej z zaprawą cementowo – piaskową 1:2;

Ułożenie ścieków skarpowych drogowych z elementów KPED nr 01.24 na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 oraz podbudowie;

Profilowanie i oczyszczenie rowów z namułu gł. 0,50 m

Wykonanie wpustów ulicznych na studni o śr. 500 mm z osadnikiem;

Wykonanie kanału z rur PCV SN 8 lite łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm wraz z wykonaniem wykopu i odtworzeniem nawierzchni drogowej.

Zamówienie należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną (zał. 8) oraz kosztorysem ofertowym (zał. 1a) oraz dokumentacją techniczną na przebudowę chodnika (Zał. Nr 10)stanowiącymi załącznik do SIWZ.

Po podpisaniu umowy (nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od zawarcia umowy) należy przedłożyć zaopiniowany przez Powiatową Komendę Policji schemat tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania przedmiotu zamówienia, w celu zaopiniowania i zatwierdzenia.

Na okres trwania umowy na realizację zadania Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Rozdział X pkt 1 ppkt 9):

Oferta w postępowaniu znak DT.2610.13.2015.MT- „Remont drogi powiatowej i przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1585 N Mielno – Rączki (dr. Nr 1264 N) w m. Mielno”.

Nie otwierać przed dniem 29.07.2015. r. przed godz. 9.00.

Koperta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się 
z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert oraz by wyróżniała się pośród innej korespondencji.

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

Niespełnienie wymagań określonych w ppkt 6-7 nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, lecz wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

Rozdział XI

Pkt 1

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie, 
ul. Grunwaldzka 62a, 14-100 Ostróda, nie później niż do dnia 29.07.2015 r. do godziny 8.45 
w pokoju nr 7.

Pkt 3

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.07.2015 r. o godzinie 9.00 
w siedzibie Zamawiającego - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie w sali konferencyjnej zlokalizowanej na parterze w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 62a (pokój nr 2).

Pozostałe postanowienia SIWZ są bez zmian.

Dokonana zmiana specyfikacji wiąże Wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

Załączniki:

- Zał. Nr 1a Kosztorys ofertowy po zmianach na dzień 23.07.2015 r.;

- SST oraz szczegóły KPED 01.24 i KPED 01.31.