Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 103657-2015 z dnia 2015-07-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ostróda
Droga powiatowa Nr 1585 N Mielno - Rączki (dr. Nr 1264 N) jest drogą powiatową klasy L, kategoria ruchu KR1-KR2. Zamówienie obejmuje odcinek drogi w km 0+010 - 0+400 i 0+420 - 1+060. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: Oczyszczenie mechaniczne...
Termin składania ofert: 2015-07-28

Numer ogłoszenia: 109351 - 2015; data zamieszczenia: 23.07.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 103657 - 2015 data 13.07.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Grunwaldzka 62 A, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-89 6462414, fax. 089 6421762.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

- W ogłoszeniu jest: Droga powiatowa Nr 1585 N Mielno - Rączki (dr. Nr 1264 N) jest drogą powiatową klasy L, kategoria ruchu KR1-KR2. Zamówienie obejmuje odcinek drogi w km 0+010 - 0+400 i 0+420 - 1+060. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu; Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem; Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową. Sposób wbudowania-mechaniczny 75 kg/m2; Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm; Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości 10 cm; Pobocza z mieszanki kruszywa. Grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm; Na obiekcie mostowym: Frezowanie nawierzchni asfalt. na zimno na głęb.4 cm, przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory asfalt .na place składowe w obrębie inwestycji, samochodem samowył.5-10t; Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem; Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm; Poszerzenie jezdni: Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość koryta 50 cm. Kategoria gruntu II-IV; Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm; Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm; Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm; Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem; Wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm na poszerzeniach; Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową. Sposób wbudowania-mechaniczny 75 kg/m2; Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm; Na zjazdach: Wykonywanie koryt. Głębokość koryta 45 cm. Kategoria gruntu II-IV; Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm; Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm; Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm; Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem; Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową. Sposób wbudowania-mechaniczny 75kg/m2; Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1585 N Mielno - Rączki (dr. Nr 1264 N) w m. Mielno Zakres rzeczowy obejmuje: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim; Ręczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm); Wywożenie karpiny na odległość do 2 km; Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek; Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej; Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej; Ułożenie w stosy gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych (krawężniki i płytki) - do odbioru przez Inwestora; Montaż rur ochronnych dzielonych o średnicy 50 na sieciach teletechnicznych; Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV- 10 cm głębokości koryta; Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat I-IV; Ława pod krawężniki betonowa zwykła; Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej; Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnienie spoin piaskiem; Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne- grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm; Podbudowa betonowa z betonu B-10 bez dylatacji- grubość warstwy po zagęszczaniu 12 cm; Podbudowa betonowa z betonu B-10 bez dylatacji (na zajazdach) - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm; Podbudowa betonowa z betonu B-10 bez dylatacji (na zajazdach) za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu, krotność=3; Chodniki z kostki betonowej POLBRUK grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka koloru szarego); Wjazdy do bram z kostki betonowej POLBRUK grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawa cementową (kostka koloru czerwonego); Plantowanie skarp i korony nasypów- kat. I-III; Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farba chlorokauczukową; Znaki drogowe (informacyjne wraz ze słupkami)- ustawienia. Zamówienie należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną (zał. 8) oraz kosztorysem ofertowym (zał. 1a) oraz dokumentacją techniczną na przebudowę chodnika (Zał. Nr 10)stanowiącymi załącznik do SIWZ. Po podpisaniu umowy (nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od zawarcia umowy) należy przedłożyć zaopiniowany przez Powiatową Komendę Policji schemat tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania przedmiotu zamówienia, w celu zaopiniowania i zatwierdzenia. Na okres trwania umowy na realizację zadania Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

- W ogłoszeniu powinno być: Droga powiatowa Nr 1585 N Mielno - Rączki (dr. Nr 1264 N) jest drogą powiatową klasy L, kategoria ruchu KR1-KR2. Zamówienie obejmuje odcinek drogi w km 0+010 - 0+400 i 0+420 - 1+060. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu; Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem; Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową. Sposób wbudowania-mechaniczny 75 kg/m2; Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm; Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości 10 cm; Pobocza z mieszanki kruszywa. Grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm; Na obiekcie mostowym: Frezowanie nawierzchni asfalt. na zimno na głęb.4 cm, przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory asfalt .na place składowe w obrębie inwestycji, samochodem samowył.5-10t; Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem; Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm; Poszerzenie jezdni: Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość koryta 50 cm. Kategoria gruntu II-IV; Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm; Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm; Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm; Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem; Wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm na poszerzeniach; Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową. Sposób wbudowania-mechaniczny 75 kg/m2; Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm; Na zjazdach: Wykonywanie koryt. Głębokość koryta 45 cm. Kategoria gruntu II-IV; Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm; Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm; Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm; Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem; Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową. Sposób wbudowania-mechaniczny 75kg/m2; Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1585 N Mielno - Rączki (dr. Nr 1264 N) w m. Mielno Zakres rzeczowy obejmuje: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim wraz z geodezją powykonawczą (chodnik + droga); Ręczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm); Wywożenie karpiny na odległość do 2 km; Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 25 cm; Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej; Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej; Ułożenie w stosy gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych (krawężniki i płytki) - do odbioru przez Inwestora; Montaż rur ochronnych dzielonych o średnicy 110 na sieciach teletechnicznych; Wykonanie nasypów Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV- 10 cm głębokości koryta; Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat I-IV; Ława pod krawężniki betonowa zwykła; Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej; Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnienie spoin piaskiem; Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne- grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm; Podbudowa betonowa z betonu B-10 bez dylatacji- grubość warstwy po zagęszczaniu 12 cm; Podbudowa betonowa z betonu B-10 bez dylatacji (na zajazdach) - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm; Podbudowa betonowa z betonu B-10 bez dylatacji (na zajazdach) za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu, krotność=3; Chodniki z kostki betonowej POLBRUK grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka koloru szarego); Wjazdy do bram z kostki betonowej POLBRUK grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawa cementową (kostka koloru czerwonego); Plantowanie skarp i korony nasypów- kat. I-III wraz z obsianiem trawą; Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farba chlorokauczukową; Znaki drogowe (informacyjne wraz ze słupkami)- ustawienia; Ustawienie barier typu olsztyńskiego; Wykonanie ścieków podchodnikowych z elementów KPED nr 01.31 na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 oraz podbudowie i ławie betonowej z zaprawą cementowo - piaskową 1:2; Ułożenie ścieków skarpowych drogowych z elementów KPED nr 01.24 na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 oraz podbudowie; Profilowanie i oczyszczenie rowów z namułu gł. 0,50 m Wykonanie wpustów ulicznych na studni o śr. 500 mm z osadnikiem; Wykonanie kanału z rur PCV SN 8 lite łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm wraz z wykonaniem wykopu i odtworzeniem nawierzchni drogowej. Zamówienie należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną (zał. 8) oraz kosztorysem ofertowym (zał. 1a) oraz dokumentacją techniczną na przebudowę chodnika (Zał. Nr 10)stanowiącymi załącznik do SIWZ. Po podpisaniu umowy (nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od zawarcia umowy) należy przedłożyć zaopiniowany przez Powiatową Komendę Policji schemat tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania przedmiotu zamówienia, w celu zaopiniowania i zatwierdzenia. Na okres trwania umowy na realizację zadania Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

- W ogłoszeniu jest: 28.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Grunwaldzka 62A, 14-100 Ostróda, pok. nr 7.

- W ogłoszeniu powinno być: 29.07.2015 godzina 8.45, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Grunwaldzka 62A, 14-100 Ostróda, pok. nr 7.