Ostróda, dnia 20.02.2013 r.

DT.2610.4.2013.MT

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie” z podziałem na trzy części, DT.2610.4.2013.MT.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t. j. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W Rozdziale III specyfikacji istotnych warunków zamówienia – opis przedmiotu zamówienia, w Części Nr 3 „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu ulicy powiatowej Leśnej Nr 3073 N w m. Morąg” w pkt 3 Zamawiający opisał założenia projektowe:

Ulica powiatowa Leśna Nr 3073 w m. Morąg, lok. w km 0+632 – 1+082, strona prawa, gmina Morąg, istniejąca nawierzchnia – bitumiczna, bez odwodnienia. Teren zróżnicowany wysokościowo.

- długość odcinka 450 mb,

- dokumentację projektową należy wykonać w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do wyżej wymienionych ustaw.

- wykonanie ciągu pieszego, nawierzchnia na zjazdach,

- wykonanie odwodnienia,

- urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

UWAGA: Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów zawartych 
w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 
W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań.

Natomiast w Części Nr 3 „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu ulicy powiatowej Leśnej Nr 3073 N w m. Morąg” pkt 3 Założenia projektowe powinien brzmieć:

Ulica powiatowa Leśna Nr 3073 w m. Morąg, km projektowy 0+000 – 0+500, strona prawa, gmina Morąg, istniejąca nawierzchnia – bitumiczna, bez odwodnienia. Teren zróżnicowany wysokościowo.

- długość odcinka 500 mb,

- dokumentację projektową należy wykonać w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do wyżej wymienionych ustaw.

- wykonanie ciągu pieszego, nawierzchnia na zjazdach,

- wykonanie odwodnienia,

- urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

UWAGA: Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów zawartych 
w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 
W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określony w pkt 1 oraz przedmiot zamówienia z pkt 2 pozostają bez zmian.

Zmianie ulega również Projekt umowy – Zał. Nr 5c. Zmieniony Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszego pisma

Zał. Nr 5c

PROJEKT UMOWY

na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 200 000 EURO prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie dokumentacji projektowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie”

Część Nr 3:	„Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu ulicy powiatowej Leśnej Nr 3073 N w m. Morąg”

Zawarta w dniu ……………… r. w Ostródzie pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Ostródzie przy 
ul. Grunwaldzkiej 62A, 14-100 Ostróda, NIP: 741-17-72-021, REGON: 510751190, reprezentowanym przez:

………………………………… – …………………………………………, zwanym w treści umowy Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………………………………,

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………

zwanym w treści umowy Wykonawcą, o następującej treści:

§ 1

1.	W wyniku przetargu nieograniczonego Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek realizacji zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych 
w Ostródzie” Część Nr 3 „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu ulicy powiatowej Leśnej Nr 3073 N w m. Morąg”, zgodnie z ofertą oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia, które stanowią integralną część umowy.

2.Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

1)	Opracowanie dokumentacji projektowej zawierającej:

- koncepcję architektoniczną z propozycją zastosowanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych oraz planem zagospodarowania terenu i przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego;

- projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, opracowany zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcją, o której mowa w lit. a- 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w formacie plików: pdf, .jpg, doc;

- projekty wykonawcze do opracowanego projektu budowlanego, w zakresie o którym mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. t.j.z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.)- 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w ogólnodostępnym formacie plików, np. .pdf, .jpg, doc;

- przedmiary robót, w zakresie o którym mowa w § 6 powołanego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego- 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w formacie plików .xls, pdf, .jpg, doc;

- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego (do planu bezpieczeństwa)- 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w formacie plików: pdf, .jpg, doc;

- kosztorys inwestorski sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)- 1 egz. w wersji papierowej;

- kosztorysy ofertowe – 5 egz. w wersji papierowej+ wersja elektroniczna na płycie CD w ogólnodostępnym formacie plików, doc;

- specyfikacje techniczne (ogólne i szczegółowe) wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z rozdziałem 3 powołanego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz programu funkcjonalno-użytkowego- 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w formacie plików, np. pdf, .jpg, doc;

- aktualną mapę do celów projektowych terenu objętego zadaniem w skali 1:1000 lub 1:500- 
1 egz.;

- aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów w zakresie inwestycji- 1 egz.;

- schemat docelowej organizacji ruchu – 5 egz.

3.	Przedmiot zamówienia określony w pkt 1 obejmuje ponadto:

- uzyskanie warunków technicznych oraz dokonanie uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej;

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis i wyrys z istniejącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

- Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego.

- kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać do Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. Natomiast oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu z pierwszym egzemplarzem dokumentacji;

- dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowanej dokumentacji w zakresie określonym w pkt 1, na każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy realizującego roboty na podstawie tej dokumentacji, bez dodatkowych roszczeń finansowych;

- pisemne informowanie Zamawiającego pod koniec każdego miesiąca o postępie prac;

- sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu 
w zakresie:

- stwierdzania w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nadzór autorski sprawowany będzie nieodpłatnie w okresie wykonywania na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej robót budowlanych, nie dłużej jednak niż do zakończenia robót budowlanych, licząc do dnia protokólarnego bezusterkowego odbioru robót budowlanych przez Zamawiającego.

Projektant zobowiązany jest opracować i przedłożyć Zamawiającemu dokumentację projektową w terminie do 14.08.2013 r., po protokólarnym, bezusterkowym jej odbiorze przez Zamawiającego nastąpi rozliczenie wartości zamówienia.

Oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu z pierwszym egzemplarzem dokumentacji.

W przypadku, gdy na odcinku objętym przedmiotem zamówienia znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, oraz gdy zajdzie konieczności ich przeprojektowania Wykonawca zobligowany jest zapewnić obsługę odpowiedniego projektanta branżowego.

4.Założenia projektowe:

Ulica powiatowa Leśna Nr 3073 w m. Morąg, km projektowy 0+000 – 0+500, strona prawa, gmina Morąg, istniejąca nawierzchnia – bitumiczna, bez odwodnienia. Teren zróżnicowany wysokościowo.

- długość odcinka 500 mb,

- dokumentację projektową należy wykonać w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do wyżej wymienionych ustaw.

- wykonanie ciągu pieszego, nawierzchnia na zjazdach,

- wykonanie odwodnienia,

- urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

UWAGA: Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów zawartych 
w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 
W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań.

5.	Wykonawca zobowiązany jest:

- na poszczególnych etapach projektowania, dokonywać w Zarządzie Dróg Powiatowych 
w Ostródzie pisemnych uzgodnień rozwiązań technologicznych i koncepcji projektowych, które będą spełniać wszystkie wymogi,

- pisemnie konsultować z Zarządem Dróg Powiatowych w Ostródzie istotne elementy mające wpływ na koszty, funkcję i architekturę obiektu.

- w trakcie prowadzenia procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotową dokumentacją projektową, udzielać w terminie maksymalnie 2 dni odpowiedzi na pytania Wykonawców przekazane przez Zamawiającego.

6.	Projektant ma obowiązek przestrzegać przepisów dotyczących jego obowiązków określonych 
w art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 
z późn. zm.).

7.	Wykonawca przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do sporządzonej dokumentacji projektowej we wszystkich polach eksploatacji określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. t.j. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w szczególności prawo do wykonywania robót budowlanych wg opracowanej dokumentacji projektowej.

8. Wykonawca w trakcie trwania procedury przetargowej na wykonawstwo bez zgody Zamawiającego nie może udzielać informacji, wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia.

§ 2

Termin wykonania zamówienia: Zakończenie: 14.08.2013 r.

§ 3

1.	Ustala się, że w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy z § 1 osobami uprawnionymi do uzgadniania szczegółów i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy są:

Ze strony Zamawiającego:

…………………………………………………………………..

Ze strony Wykonawcy:

…………………………………………………………………..

2.	Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do zmiany zobowiązań określonych niniejszą umową.

§ 4

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać opracowany przedmiot umowy Zamawiającemu 
w ilościach określonych w § 1 w terminach ustalonych w § 2 niniejszej umowy.

- Wykonawca zgłasza wykonanie przedmiotu zamówienia i przekazuje za pokwitowaniem dokumentację w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ostródzie.

- Zamawiający sprawdzi opracowaną dokumentację w ciągu 7 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawcę.

- W przypadku wystąpienia braków w dokumentacji Wykonawca uzupełni ją w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Odbiór następuje w siedzibie Zamawiającego, po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 3 
i 4, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obydwie strony.

- Wykonawca usunie na własny koszt wady opracowanej dokumentacji projektowej wynikłe 
w trakcie realizacji robót budowlanych.

§ 5

- Wykonawcy za wykonanie czynności określonych w § 1 przysługuje wynagrodzenie w wysokości netto ................... PLN, słownie: ........................... plus należny podatek …% VAT w kwocie ..................... PLN, słownie: .................................., co stanowi wartość brutto ...................... PLN, słownie ...........................

- Płatność za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi po całkowitym opracowaniu i przedłożeniu dokumentacji projektowej i protokólarnym, bezusterkowym jej odbiorze przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty złożenia u Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Za zwłokę w terminie płatności określonym w ust. 2 Wykonawca może naliczyć odsetki 
w wysokości ustawowej.

- Zapłata należności będzie uregulowana przelewem na rachunek Wykonawcy …………………………….

- Opóźnienie w zapłacie faktury rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty ustawowych odsetek.

- Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę.*

- Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w terminie 14 dni od wystawienia faktury Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku podwykonawcy.*

- W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 7 Zamawiający zatrzyma 
z należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej należności Podwykonawcy do czasu otrzymania tego potwierdzenia.*

§ 6*

- Wykonawca wykona następujące usługi przy udziale Podwykonawców:

................................................................................................................................................,

.................................................................................................................................................Pozostałe prace Wykonawca wykona siłami własnymi.

- Powierzenie Podwykonawcy jakichkolwiek prac innych niż wskazane w ofercie Wykonawcy musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Wykonawca musi przedłożyć Podmiotowi reprezentującemu Zamawiającego propozycję zmiany, 
o której mowa w ust. 3 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania określonych prac któregokolwiek Podwykonawcy.

- Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, o której mowa w ust. 2, Wykonawca przedłoży Podmiotowi reprezentującemu Zamawiającego umowę z Podwykonawcą na realizację powierzanego mu do wykonania zakresu usług.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia zadania, o którym mowa w § 2.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

§ 7

- W przypadku stwierdzenia nie wywiązania się którejkolwiek ze Stron z warunków określonych niniejszą umową, Strona druga może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, z zachowaniem formy pisemnej.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)	za opóźnienie w całości bądź części wykonywania przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, kary te są należne Zamawiającemu również w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

2)	za opóźnienie w zdaniu dokumentacji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli na dzień zdania dokumentacji Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 1 i z tego powodu nie zostanie zachowany termin określony w § 2, 0,5% wynagrodzenia netto, o którym mowa odpowiednio w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia;

3)	za zwłokę w usunięciu wad w dokumentacji określonej umową w wysokości 0,8% wynagrodzenia netto, o którym mowa odpowiednio w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

Termin usunięcia wad w dokumentacji technicznej ustala Zamawiający w konsultacji 
z Wykonawcą i powiadamia Wykonawcę w formie pisemnej. Ewentualne koszty naliczone przez Wykonawcę robót z tytułu wstrzymania usług (spowodowane usunięciem wad w dokumentacji) pokrywa Wykonawca dokumentacji lecz nie więcej niż 50% wartości umowy.

4)	z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 mowy.

3.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

4.	Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, Zamawiający może dokonać usunięcia wad we własnym zakresie na koszt Wykonawcy o czym powiadomi Wykonawcę na piśmie albo może od umowy odstąpić.

5.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

6.	Kary umowne, które zapłaci Wykonawca Zamawiającemu, Zamawiający potrąci przy wypłacie należności z faktury.

§ 8

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

1)	Czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

2)	Wykonawca realizuje usługi przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,

3)	W przypadku stwierdzenia nie wywiązania się Wykonawcy z warunków określonych niniejszą umową, Zamawiający może odstąpić od umowy w formie pisemnej, ze skutkiem natychmiastowym,

4)	Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem usług tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby ukończył je w umówionym terminie;

5)	Stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 9

Rozwiązanie umowy w szczególności może nastąpić jeśli:

- W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części.

- Został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy;

- Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy- rozwiązanie umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 10

1.	W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2.	Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez powszechny sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3.	Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie:

1)	przedłużenia terminu wykonania zadania, jeżeli dojdzie do naruszenia przez organy uzgadniające terminów załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym. Zmianę postanowień zawartej umowy wprowadzi się aneksem.

2)	Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.

Jeżeli Wykonawca w ofercie nie wskazał części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w trakcie realizacji umowy zamierza zlecić wykonanie zadania lub jego części podwykonawcy, wymagana jest zgoda Zamawiającego. Zmiana ta zostanie dokonana na podstawie protokołu zawierającego uzasadnienie zmiany podpisanego przez Strony oraz wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i może być wprowadzona, jedynie w przypadku jeżeli obydwie Strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmiany jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia. Aneks będzie regulował również warunki płatności i sposób rozliczenia w układzie Zamawiający – Wykonawca – Podwykonawca.

§ 11

W razie wystąpienia szkody, Zamawiający może domagać się oprócz kary umownej odszkodowania na ogólnych zasadach Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA

*dotyczy w przypadku wystąpienia podwykonawców