Zał. Nr 1a

Kosztorys ofertowy

na „Remont chodnika w m. Żabi Róg”

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar | Cena jedn. netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SST1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,27 |  |  |
| 2 | SST1 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm | m2 | 60,00 |  |  |
| 3 | SST1 | Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości 10 cm | m2 | 230,00 |  |  |

2. Roboty brukarskie

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | SST2 | Mechaniczne wykonywanie koryt na zjazdach 45 cm | m2 | 200,00 |  |  |
| 5 | SST2 | Mechaniczne wykonywanie koryt na chodniku 40 cm | m2 | 290,00 |  |  |
| 6 | SST2 | Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 200,00 |  |  |
| 7 | SST2 | Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 200,00 |  |  |
| 8 | SST3 | Zjazdy z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej kolor czerwony Kostka bezfazową- kostkę zapewnia Zamawiający. Wykonawca ma odebrać swoim transportem z firmy POLBURK w Żabim Rogu | m2 | 200,00 |  |  |
| 9 | SST2 | Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 290,00 |  |  |
| 10 | SST2 | Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m | 290,00 |  |  |
| 11 | SST3 | Chodnik z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej kolor szary kostka bezfazowa kostkę zapewnia Zamawiający. Wykonawca ma odebrać swoim transportem z firmy POLBURK w Żabim Rogu | m | 290,00 |  |  |
| 12 | SST3 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe | m | 230,00 |  |  |
| 13 | SST3 | Ławy betonowe z oporem pod krawężniki | m | 13,80 |  |  |
| 14 | SST3 | Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej krawężnik zapewnia Zamawiający. Wykonawca ma odebrać swoim transportem z firmy POLBURK w Żabim Rogu | m | 230,00 |  |  |
| 15 | SST3 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej obrzeże zapewnia Zamawiający. Wykonawca ma odebrać swoim transportem z firmy POLBURK w Żabim Rogu | m | 170,00 |  |  |
| 16 | SST2 | Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 80,00 |  |  |
| 17 | SST3 | Ustawienie elementów oporowych H=150 cm | m | 20,00 |  |  |
| 18 | SST3 | Ustawienie elementów oporowych H=120 cm | m | 40,00 |  |  |
| 19 | SST3 | Ustawienie elementów oporowych H=100 cm | m | 10,00 |  |  |
| 20 | SST1 | Zasypywanie wykopów. | m3 | 85,00 |  |  |
| Przełożenie zjazdów |
| 21. | SST1 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na odkład | m2 | 30,00 |  |  |
| 22. | SST1 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 20,00 |  |  |
| 23. | SST3 | Ławy betonowe z oporem pod krawężniki | m3 | 1,20 |  |  |
| 24. | SST3 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej- krawężniki z odzysku' | m | 20,00 |  |  |
| 25. | SST3 | Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm ,na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm- kostka z rozbiórki | m2 | 30,00 |  |  |
|  | Wartość kosztorysowa netto |  |
|  | Podatek Vat ….% |  |
|  | Wartość kosztorysowa brutto |  |

Data, podpis / kwalifikowany podpis elektroniczny / podpis zaufany / podpis osobisty Wykonawcy lub osoby upoważnionej